## Slide 1
产品介绍及应用（2）
广州市唯康通信技术有限公司
——智能楼宇综合布线专业提供商

## Slide 2
综合布线系统及其接插件产品线
——智能楼宇综合布线专业提供商

## Slide 3: 内容提纲
一 、网络数据通信电缆、电话线
3、光纤系统
1、超五类综合布线系统及其接插件
4、语音系统（大对数线缆）
2、六类布线系统
二、其它电缆线缆

## Slide 4
1、超五类布线系统及其接插件
超五类布线系统组成：
非屏蔽打线/免打模块
屏蔽免打模块
超五类屏蔽/非屏蔽跳线
固定端口屏蔽/非屏蔽配线架
模块化配线架
理线架
超五类水晶头
非屏蔽/屏蔽双绞线
超五类双屏蔽数据线缆结构获得国家实用型专利
CAT 5e FTP
CAT 5e 室外线
CAT 5e UTP
CAT 5e SFTP

## Slide 5
产品特点：
3款模块产品，覆盖打线、免打、屏蔽各种结构。
固定端口配线架与模块化配线架并存。
非屏蔽模块采用短身设计，兼容市场普通明装底盒。
模块化配线架同时兼容非屏蔽与屏蔽模块。
新增固定端口屏蔽配线架，提供完整选择。
所有信息模块强化端子结构性能。
无损耗插拔1500次
端接250次
系统电缆最高频率带宽：100MHz； 传输速率：100Mbps（最高1000Mbps）
五类双绞线的线径标准24AWG,直径：0.51
最大网段长度：100m，采用RJ连接器。

## Slide 6
模块化配线架
固定式屏蔽配线架
固定式屏蔽配线架

## Slide 7
2、六类布线系统及其接插件
六类布线系统组成：
非屏蔽免打模块
屏蔽免打模块
六类水晶头
六类非屏蔽/屏蔽跳线
固定端口非屏蔽配线架
模块化屏蔽/非屏蔽配线架
屏蔽/非屏蔽双绞线
独特的斜口面板
系统电缆最高物理带宽：250MHz； 传输速率：1000Mbps（最高10Gbps， 所支持网段长度不大于55m ，双绞线的线径标准23AWG,直径：0.58 最大网段长度：100m，采用RJ连接器。
工程造价偏高，是目前市场上的中高端产品。
CAT 6 UTP
CAT 6 FTP

## Slide 8
无损耗插拔1500次
端接250次

## Slide 9
电源地弹插
固定式配线架
模块化屏蔽配线架
模块化配线架
专用网络配线架
网络地弹插

## Slide 10
光纤解决方案，为客户提供一个高带宽、高传输系统的远距离传输系统，并且不受电磁干扰。光纤线缆主要分为单模光纤和多模光纤。
多模波长为850um、1300um，单模波长为1310um，1500um。
主要包括：光缆—中心束管式铠装/非铠装光缆、双铠装光缆；松套层绞式双铠装光缆 ；自承式架空光缆 ；室内单芯单元光缆；ADSS防雷型光缆；光纤跳线；光纤配线架；光纤盒；光纤耦合器；光纤尾纤，光纤面板等；
3、光纤系统及其接插件
光纤布线系统优点:传输距离长,高带宽,抗干扰 。
多模走千兆，62.5/125为300米；50/125为550米，走百兆，2000米；
单模8～10/125走百兆、千兆都没有要求；

## Slide 11
中心束管式铠装光缆
中心束管式双铠装光缆
松套层绞式双铠装光缆
—适用于架空、管道、敷设、长途通 信、局间通信
—优良的阻水层，具有良好的抗渗水 能力
—结构紧凑，重量轻，钢带铠装抗压性能优良
中心束管式铠装光缆
中心束管式双铠装直埋光缆
—适用于架空、管道、敷设、长途通 信、局间通信
—优良的阻水层，具有良好的抗渗水 能力
—结构紧凑，重量轻，钢带铠装抗压性能优良
—双护套双铠装，抗侧压性能强。
—适用于直埋、对防潮、防鼠等要求较高的场合
—双面覆塑铝带平纵包粘接护套、防潮性能优良
—双护套双铠装结构、抗侧压性能优良
松套层绞式双铠装光缆

## Slide 12
ADSS防雷型光缆
室内单元光缆
自承式架空光缆
全绝缘、不锈钢或电镀钢自承架空缆线结构
设计适合NESC风小等级
可使安装成本减半
自承式架空光缆
高承张芳纶纱周边加强、油膏保护光纤，防水性能优良
多芯数可选，线径小，重量轻
适用于室内外有防雷要求的场合
ADSS防雷光缆
柔软、弯曲半径小、受力应变性能优良
可选用阻燃或不沿燃外护套，并可提供LSOH护套
端头可直接制作SC等活动连接头
适用于架空、管道、托架等敷设条件
室内单元光缆

## Slide 13
光纤的特点：
多模光纤
多模光纤：中心玻璃芯较粗(50或62.5μm)，可传多种模式的光。但其模间色散较大，限制了传输数字信号的频率，而且随距离的增加会更加严重。例如：600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此，多模光纤传输的距离就比较近，一般只有几公里。
单模光纤
单模光纤：中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm)，只能传一种模式的光。因此，其模间色散很小，适用于远程通讯，但还存在着材料色散和波导色散，单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求，即谱宽要窄，稳定性要好。经过测试发现在1310nm波长处，单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负，大小也正好相等。说明在1310μm波长处，单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看，1310μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。成了光纤通信的理想的工作窗口，是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1310μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU－T在G652建议中确定的，这种光纤又称G652光纤。
850μm的损耗为2.5dB/km,1310μm的损耗为0.35dB/km，1550μm的损耗为0.20dB/km
FC-FC
SC-SC
光纤跳线

## Slide 14
OM3多模光缆：10G以太网首选介质，可支持万兆达到 300米，是大楼及数
据中心主干的最佳选择。光缆芯径50/125微米。

## Slide 15
FC
SC-单工
SC-双工
LC
ST
光纤耦合器/光纤头
OptiSPEED 连接器及耦合器
SC Connectors and Couplers
LC

## Slide 16
语音布线系统实现了数据、语音的同缆传输，简化了路由的布线难度和充分体现综合布线系统的优越性。此系统包括以下组件：
● Vcom大对数电缆（3类/5类，25对、50对、100对）
● Vcom 语音模块
● 语音跳线
—B系列：RJ45 TO 110、 C系列110 TO 110、
C系列：RJ45 TO RJ11
● Vcom110配线架
● 110 IDC端子
4、语音系统（大对数线缆）

## Slide 17
大对数线缆
110配线架
语音模块MOU11WH
语音/数据跳线

## Slide 18
1、音频电缆
YRVB2 x 0.5 YRVB2 x 0.75 YRVB2 x 1.0
YRVB2 x 1.5 YRVB2 x 2.5 YRVB2 x 3.0
2、 电梯专用监控电缆
3、阻燃电缆
4、耐火电缆
5、全塑市话铜芯电缆（适应于市内、近郊或局部地区电话线路，用架空或管道安装）
6、HYV系列通信电缆
二芯、四芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套扁形/圆形电话线
二、其它专用电缆、线缆

## Slide 19
谢谢大家！